В прайсе указаны цены завода-изготовителя (без учета скидок).

Торговый Дом «Приуралье» предоставляет 10%скидку на весь прайс-лист. 
Дополнительные скидки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом!

КРОВЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ «ЭЛОН»

Рулонный полимерный кровельный материал «Элон» - универсальный материал для устройства мягких кровель и гидроизоляции строительных конструкций, обладающий высокими эксплуатационными характеристиками и долговечностью, превышающей 25 лет.

ЭЛОН - полимерный кровельный и гидроизоляционный материал третьего поколения. Он является российским аналогом материалов Carlile SynTec Sistems, Firestone "(США), Mitsuboshi (Япония).

Назначение: для устройства и ремонта кровель промышленных, общественных и жилых зданий с основанием из бетона, асбоцемента, цементно-песчаной стяжки, древесно-стружечных плит и др. Высокая биостойкость и химстойкость «Элона» позволяет использовать его для гидроизоляции подземных сооружений, мостов, резервуаров, а также других строительных конструкций. "Элон" - идеальный материал для устройства кровель промышленных зданий и сооружений, подвергающихся химической, биологической агрессии, для районов с высоким уровнем ультрафиолетовой радиации, сильными перепадами температур, особенно для Сибири и Крайнего Севера.

Покрытия, выполненные из материала «Элон», могут эксплуатироваться в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом. Материал обладает всеми достоинствами полимеров: прочный и гибкий, устойчив к воздействию атмосферных осадков, озона и микроорганизмов. Обеспечивает надежную гидроизоляцию при одном слое покрытия.

Кровельный материал производится из резиновой пластины на основе этиленпропиленового каучука (СКЭПТ) в комбинации с хлорсульфированным полиэтиленом (ХСПЭ), сдублированной с нетканой или текстильной основой.

ПРЕИМУЩЕСТВА МАТЕРИАЛА «ЭЛОН»:

- эластичность, неизменное качество в диапазоне температур от -60 до +120 ?С;

- атмосферо-, био-, -химстойкость;

- долговечность свыше 25 лет;

- доступная цена при высоком качестве

- небольшая масса (вес 1кв.м. около 1,2 кг) позволяет использовать для легких конструкций;

- возможность проведения ремонта при отрицательных температурах;

- безопасность работ - монтаж покрытия осуществляется без применения огня;

Отличные показатели пожаробезопасности:

- Группа горючести -  Г1;

- Группа распространения пламени - РП2;

- Группа воспламеняемости В3.

Подтверждены сертификатом пожарной безопасности, имеется  санитарно-эпидемиологическое заключение.

Для приклеивания «Элона», а также выполнения швов, примыканий и сопряжений рекомендуется использовать специальную мастику «МАСТЭЛОН» ТУ 38 305-8-323-92.

Прочность сцепления с основанием, кгс/см2…...2,5

Прочность на сдвиг, кг/см……………………….1,5

Расход клеящей мастики на 1м2, кг…………….1,5

Технические характеристики «ЭЛОНА»

| Ширина материала, мм., не менее | 800 |
| --- | --- |
| Толщина материала, мм. | 1,2+0,2 |
| Длина материала в рулоне, м. | 24+6 |
| Срок службы, лет, не менее | 25 |
| Рабочий диапазон температуры, ?С | от -60 до +120 |

Материал может поставляться в виде ковров  шириной до 6 м. и длиной до 30м.

Ковры поставляются в свернутом виде.

Устройство кровель в виде свободно уложенных ковров, без приклейки к основанию, пригруженные гравием, позволяют решить проблему сезонности устройства кровель.

Физико-механические показатели

Условная прочность, МПа (кгс/см2)                не менее 4,0 (41,0)

Относительное удлинение, %                не менее 250

Твердость по Шору А, усл. ед.                65-80

Гибкость при минус -60°С на брусе с радиусом закругления 5,0 мм               гибкий

Водопоглощение за 24 ч., % по массе                не более 2,0

Водонепроницаемость при 0,001 Мпа (0,01кгс/см2) за 72 ч.                водонепроницаемый

Теплостойкость за 6 ч + 15 мин при 70°С

по изменению длины образцов, %,                 не более  2,0

Сопротивление статистическому продавливанию при нагрузке 100 Н               стойкий

По желанию заказчика кровельный материал изготавливается голубого, серого, зеленого, коричневого и других цветов.

Существуют три способа укладки "ЭЛОНА":

Клеевая система

|  |  | Материал "Элон" приклеивается к основанию с помощью мастики "Мастэлон". Приклейка может осуществляться как по всей поверхности, так и клеточным способом. Материал наклеивается внахлест по 7-10 см. Далее места нахлестов обезжириваются, грунтуются раствором мастики и покрываются полосами стеклоткани шириной 10-12см. Последним этапом является покрытие стеклоткани мастикой "Мастэлон" в 3-4 слоя. |
| --- | --- | --- |
|  | Механическое крепление |  |
|  |  | Крепление материала к основанию осуществляется с помощью реек и саморезов. Кромка полотнища материала крепится механически к основанию, далее крепление закрывается кромкой следующего полотнища. Нахлесты материала армируются стеклотканью и покрываются мастикой. При использовании такой системы получаются так называемые "Дышащие кровли", т.е. влага, находящаяся под ковром может свободно испаряться. |
|  | Балластная система |  |
|  |  | Гидроизоляционный ковер свободно укладывается на основание. Нахлесты армируются стеклотканью и покрываются мастикой "Мастэлон". Далее ковер пригружается окатанным гравием из расчета 50 кг на квадратный метр. |

Цены на 01.02.2005г. с НДС

Элон-1 с основой………64,07 руб./кв.м.

Элон-1 без основы…….62,53 руб./кв.м.

Элон-У с основой………67,64 руб./кв.м.

Элон-У без основы…….65,09 руб./кв.м.

Элон-ЦВ с основой……77,90 руб./кв.м.

Элон-ЦВ без основы….75,11 руб./кв.м.

Мастэлон…………………36,98 руб./кг.

Работы по устройству и ремонту кровли с применением Элона могут производиться при любой положительной и отрицательной температуре до минус 20 ?С наружного воздуха, при отсутствии атмосферных осадков, по сухому (без наледей и снега) основанию.