В прайсе указаны цены завода-изготовителя (без учета скидок).

Торговый Дом «Приуралье» предоставляет 10%скидку на весь прайс-лист. 
Дополнительные скидки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом!

ПРАЙС-ЛИСТ НА МОРСКИЕ СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ НА 01.02.2005 г.

|  | ПЛОТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ НАДУВНЫЕ МОРСКИЕ ПСН-6МК, ПСН-10МК, ПСН-16МК, ПСН-20МК |
| --- | --- |

Предназначены для спасения пассажиров и членов экипажей надводных кораблей и судов в любых широтах мирового океана. Отвечают требованиям Международной кодекса по спасательным средствам (кодекса ЛСА). Одобрены Российским морским регистром судоходства. При полной расчётной нагрузке плоты сохраняют высокие эксплуатационные качества при любом волнении моря.

Надёжность плотов при длительном автономном плавании обеспечивается изолированными отсеками камеры плавучести, стойки и днища. Наружные и внутренние трапы, надувная площадка и днище, двойной тент, устройства для герметичного закрытия входов и сбора дождевой воды, окно для обзора, широкий ассортимент аварийного комплекта - все это создаёт условия для сохранения жизни спасающихся на плотах. Эффективный радиолокационный отражатель, набор сигнальных средств, ярко-оранжевый цвет тента и элементы из световозвращающей ткани гарантируют быстрое обнаружение плотов в море. Поставляются плоты в стеклопластиковых контейнерах с комплектацией предметов снабжения и снаряжения:

SOLAS A PACK - для судов неограниченного района плавания

SOLAS B PACK - для пассажирских судов, совершающих короткие международные рейсы

C PACK - для судов прибрежного плавания, не совершающих международные рейсы.

| Наименование | Вместимость плота, чел. | Комплектация плотов предметами снабжения и снаряжения | Габаритные размеры плота в контейнере, мм. | Масса плота, кг., не более | Цена, руб., с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСН-6МК с гидростатом | 6 | SOLAS A PACK SOLAS B PACK C PACK | 1300х570 | 120 90 85 | 47849 46315 43837 |
| ПСН-10МК с гидростатом | 10 | SOLAS A PACK SOLAS B PACK C PACK | 1450х600 | 150 120 115 | 53926 51094 48439 |
| ПСН-16МК с гидростатом | 16 | SOLAS A PACK SOLAS B PACK C PACK | 1590х680 1450х600 1450х600 | 175 135 130 | 71980 67260 65962 |
| ПСН-20МК с гидростатом | 20 | SOLAS A PACK SOLAS B PACK C PACK | 1590х680 1590х680 1450х600 | 185 165 160 | 82305 70505 68086 |

ЖИЛЕТЫ СПАСАТЕЛЬНЫЕ (НАБИВНЫЕ)

Жилеты  спасательные морские  ЖС-II-М, ЖС-М, ЖСД

Жилеты ЖС-II-М, ЖС-М, ЖСД соответствуют требованиям Международного кодекса по спасательным средствам и правилам Российского морского регистра судоходства. Изготовлены из ткани оранжевого цвета с полосами из световозвращающего материала, с наполнителем из пенополиэтилена. Снабжены подъёмным стропом и крепёжным ремнём, комплектуются электроогнем и сигнальным свистком. Подъемный строп на жилете ЖС-II-М расположен сзади, на уровне головы, на ЖС-М - в передней части, на уровне грудной клетки. Жилет ЖС-II-М имеет деление по горизонтали в нижней его части, ЖС-М - по вертикали, в грудной части, позволяющее обеспечить плотное прилегание к телу человека и удобство в эксплуатации. Срок службы жилета ЖС-II-М - 6 лет, жилета ЖС-М - 10 лет.

Жилет спасательный ЖСД  предназначен для поддержания детей массой до 35 кг.

Нагрудник спасательный универсальный (НСУ) изготовлен из прочной ткани оранжевого цвета, снабжён подъёмной стропой и крепёжным ремнем,  комплектуется электроогнем и сигнальным свистком. Внутри камеры имеются вкладыши из поролона. Для наполнения воздухом имеется трубка поддува.

Жилеты для речников, жилеты страховочные

Жилеты спасательные для речников ЖСР, ЖСДР и жилеты страховочные рабочие ЖСТ предназначены для поддержания на плаву пассажиров и членов команд судов в аварийных ситуациях. Отвечают требованиям Правил Российского Речного Регистра. Изготовлены  из ткани на основе синтетических волокон ярко-оранжевого цвета с полосами из световозвращающего материала, комплектуются свистком сигнальным. Жилет спасательный ЖСДР  предназначен для поддержания детей массой до 35 кг.

Жилеты для водного спорта

Жилеты  ЖВСН, ЖВСН-01, ЖВС предназначены для обеспечения поддержания на плаву спортсменов массой до 110 кг. в случае их попадания в воду. Жилеты ЖВСН, ЖВСН-01 представляют собой надувную оболочку, внутри которой имеются пластины из плавучего материала. Жилет ЖВС представляет собой оболочку, внутри которой имеются пластины из плавучего материала.

Жилеты ЖВС изготавливаются в 2-х вариантах цветового исполнения: оранжево-белый и сине-желтый, а жилеты ЖВСН и ЖВСН-01 - ярко-оранжевого цвета.

| Показатели | ЖС-II-М | ЖС-М | НСУ | ЖСД | ЖСДР | ЖСР | ЖСТ | ЖВС | ЖВСН | ЖВСН -01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Габаритные размеры мм. | 740х350 | 650Х340 | 795х370х140 | 710х250 | 710х250 | 810х340х105 | 725х560 | 520х530 | 750х370х140 | 750х370х140 |
| Плавучесть, кг. | 20 | 16 | 16 | 9 | 9 | 20 | 8 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Масса, кг. | 1,25 | 1,0 | 1,5 | 0,75 | 0,75 | 1,1 | 1 | 0,85 | 1,2 | 1,0 |
| Цена, руб., с НДС | 1160 | 1062 | 1265 | 850,50 | 482,50 | 705,50 | 675,50 | 675,50 | 2242 | 944 |

Костюмы  гидротермический ГТК и защитный КЗ-А

Костюмы ГТК-А и КЗ-А соответствуют требованиям Международного кодекса по спасательным средствам и правилам Российского морского регистра судоходства. Изготовлены из прочной синтетической ткани оранжевого цвета с полосами из световозвращающего материала.  Снабжены подъёмными стропами и крепёжными ремнями, комплектуются электроогнем и сигнальным свистком. Костюмы обеспечивают поддержание человека на плаву.

|  | ГТК-А - обладает теплоизоляционными свойствами и обеспечивает защиту человека от переохлаждения при температуре воды от 0 до плюс 2°С в течение 6 часов. Цена с НДС- 5326,52 руб. |
| --- | --- |

КЗ-А - предназначен для работы в экстремальных условиях на палубе судна и обеспечивает защиту человека  от переохлаждения при температуре воды  плюс 5°С в течение  1 часа. Цена с НДС - 2684 руб.

Костюм для рыбака   КР

Состоит из  полукомбинезона и куртки с капюшоном. Изготавливается любых размеров. Удобен, незаменим при выполнении работ по переработке  продукции моря. Предохраняет от воздействия воды и рыбьего жира.   Цена с НДС - 673,00руб.

Полукомбинезон

Используется при преодолении водных преград глубиной до 1,2м. Надежно сохранит Вашу одежду от намокания. Рассчитан на размер верхней одежды 58-60 , размер обуви 41-43.

Цена с НДС - 392 руб.

Средство теплозащитное

Теплозащитное средство предназначено для снижения потери тепла у человека эвакуированного из воды в коллективное средство спасения. Теплозащитное средство сохраняет свой свойства после воздействия температур от минус 30°С до плюс 65°С и соответствует требованиям Международного кодекса по спасательным средствам. Цена с НДС - 494,50 руб.

Наплава НРТ-К

Обеспечивают плавучесть ставных неводов и дрифтерных сетей. Объем наплава-80дм3

Эвакуационный спасательный контейнер

Контейнер предназначен для передачи раненых (больных) между кораблями в открытом море и через водные преграды, позволяет размещать и закреплять раненых, как с носилками, так и без носилок. Контейнер работоспособен в интервале температур от  минус 30°С до плюс 30°С.

Заграждения боновые

Заграждения боновые предназначены для локализации разливов и пятен нефти в защищенных акваториях

| Параметры | «Елан-2» | «Елан-2М» | «Уж-2М» |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина секции, м | 20 | 10 | 20 |
| Длина комплекта, м | 100 | - | 100 |
| Высота, мм | 950 | 950 | 615 |
| Масса, кг | 550 | 35 | 300 |
| Рабочий диапазон температуры, оС | От минус 25 до плюс 40 | От минус 25 до плюс 40 | - |
| Скорость ветра, м/сек | 5 - 10 | 5 - 10 | - |
| Скорость течения, м/сек | 0,1 - 0,3 | 0,1 - 0,3 | - |
| Высота волны, м | 0,2 - 0,5 | 0,2 - 0,5 | - |
| Цена, руб., с НДС | 78824 /к-т, без цепей/ | 8496 /секция-10м/ | 140538 /к-т/ |