В прайсе указаны цены завода-изготовителя (без учета скидок).

Торговый Дом «Приуралье» предоставляет 10%скидку на весь прайс-лист. 
Дополнительные скидки обсуждаются индивидуально с каждым клиентом!

ЦИЛИНДРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ

Цилиндры пневматические герметизирующие (ЦГ), предназначены для перекрытия полостей трубопроводов с условным диаметром от 200 до 1400 мм при проведении ремонтно-восстановительных и строительных работ.  Установкой ЦГ предотвращается попадание газа или конденсата к месту проведения работ в газопроводах.

Цилиндры пневматические герметизирующие изготавливаются в двух исполнениях:

ЦГ 1 - цилиндры пневматические герметизирующие для работ в трубопроводе с возможным действием на цилиндр одностороннего давления не более 10 кПа.

ЦГ 2 - цилиндры пневматические герметизирующие для работ в трубопроводе с возможным действием на цилиндр одностороннего давления не более 20 кПа.

| Наименование | Цилиндры пневматические герметизирующие |
| --- | --- |
| Диаметр ЦГ 1, ЦГ 2, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Длина ЦГ 1, ЦГ 2, мм | 400 | 580 | 760 | 950 | 1150 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 |
| Длина трубки наполнения ЦГ 1, ЦГ 2, не менее мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Раб. давление в ЦГ 1 установленном в газопроводе, кПа, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Раб. давление в ЦГ 2 установленном в газопроводе, кПа, не более | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 |
| Температурный интервал | от - 30 до + 40 градусов Цельсия |

ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРУЮЩИЕ И КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ГПУ-РК, ГПУ-КРК

Герметизирующие пневматические устройства регулирующие (ГПУ-РК) и контролирующие (ГПУ-КРК), являются новыми усовершенствованными устройствами и предназначены для перекрытия полостей трубопроводов с условным диаметром от 200 до 1400 мм при проведении ремонтно-строительных работ на газопроводах и нефтепроводах, находящихся под избыточны давлением до 10 кПа.

Устройство ГПУ-РК, ГПУ-КРК предотвращает попадание газа или конденсата к месту проведения работ в газопроводах и обеспечивается контроль и регулирование избыточного давления в зоне перед герметизирующим пневматическим устройством.

| Наименование | Цилиндры пневматические герметизирующие |
| --- | --- |
| Диаметр ГПУ-РК, ГПУ-КРК, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Длина ГПУ-РК, мм | 400 | 600 | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2700 |
| Длина ГПУ-КРК, мм | 350 | 500 | 600 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1000 | 1500 | 1600 | 1800 |
| Длина трубки наполнения ГПУ-РК, ГПУ-КРК не менее мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 |
| Раб. давление в ГПУ-РК, ГПУ-КРК установленном в газопроводе, кПа, не более | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| Температурный интервал | от - 30 до + 40 градусов Цельсия |

ШАРЫ ЗАПОРНЫЕ РЕЗИНОВЫЕ

Шары  запорные резиновые предназначены для герметизации труб водопроводных, канализационных сетей и  нефтегазопродуктопроводов при проведении ремонтных, аварийных и других видов работ.

| Наименование | Шары запорные резиновые простые (ЗШ) и маслобензостойкие (ЗШМ) |
| --- | --- |
| Диаметр, мм | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Раб. Давление В шаре ЗШ, Па | 8000 | 5000 | 2000 | 1500 |
| Раб. Давление в шаре ЗШМ, Па | 8000 | 5000 | 3000 |
| Температурный интервал | от - 25 до + 30 градусов Цельсия |

Изготовление осуществляется ограниченными партиями по спец заказу.

УКРЫТИЯ  ДЛЯ  БУРОВЫХ УСТАНОВОК ТУ 38-305-8-157-91

Укрытия для буровых  установок изготавливаются из высокопрочных тканей и надежно защищают работающих и оборудование от неблагоприятных климатических условий /ветер, дождь, снег, низкие температуры. В зависимости от назначения они изготавливаются в виде полотнищ без крепежных элементов. Цены на 01.02.2005г. (с НДС):

3х10 м гол.- 4010 руб., 3х10м (ТК-80) - 2990 руб.; 4х5м.- 1994 руб.; 4х6м.- 2392 руб.; 4х10м - 3990 руб.;  4х12 м - 4785 руб.; 5х6м.- 2990 руб.; 6х10 м - 5980 руб.

Принимаются заказы на разработку и изготовление укрытий для всех видов оборудования, или доработку серийных по предложению заказчика.

АТМОСФЕРО-МОРОЗОСТОЙКИЕ УКРЫТИЯ  ДЛЯ  БУРОВЫХ УСТАНОВОК

Новая разработка: буровые укрытия размером 3х10 из атмосферо-морозостойкой прорезиненной ткани 8-210 на основе ТК-80 по ТУ 38-105-65-91. Впервые! Ткань работоспособна при температуре от -60 до +70 0С. Цены на 01.02.2005г. (с НДС):

3х10 м (8-210) гол. - 3396 руб., 3х10 м (8-210) - 2830 руб.

ТЕНТЫ И ПОЛОГА

Тенты для автомашин:

КАМАЗ - 43101 - 5321,80 руб.;

КАМАЗ - 5320 (8 тн.) - 5959 руб.;

КАМАЗ  53212 (10 тн.) - 7611 руб.;

ЗИЛ-4331 - 7021 руб.; ГАЗ - 33072  - 4053,30 руб.

Полога для автомашин ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ (4х5)- 1079,70 руб.;  (4х6)- 1295,64 руб.

Полога м./кв. -53,96 руб..

Цены с НДС на 01.02.2005 г.

Принимаются заказы на разработку и изготовление тентов и пологов по размерам заказчиков.

ВКЛАДЫШ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Вкладыш изготавливается из прочной маслобензостойкой ткани и позволяет собрать с минимальными потерями нефть, нефтепродукты и исключить загрязнение окружающей среды при их  разливе и аварийных ситуациях на нефтепродуктопроводах. Вкладыш снабжен силовыми и крепежными элементами для использования средств механизации при его установке в естественных или искусственных углублениях местности и фиксации по периметру. Размеры вкладыша определяются заказчиком.

НАПОЛНИТЕЛИ РЕЗИНОДРОБЛЕННЫЕ И РЕЗИНОТКАНЕВЫЕ

ТО 38-8-28-98

Наполнители резинодробленые и резинотканевые РДН-10, РТН-20, РДН-30, ТПН-25/75 используются в качестве добавки к  цементному раствору для изоляции зон поглащений и уходов промывочной жидкости при бурении скважин и вяжущего состава асфальто-бетонных и бетонных композиций в дорожных покрытиях и строительстве. Использование наполнителя повышает стойкость материалов к образованию трещин, снижает чувствительность к вибрациям и температурным колебаниям. РДН-10, РДН-15, РТН-20 и РДН-30 (10, 20 и 30- диаметр в мм. комкованного наполнителя), ТПН-25/75 (25-ширина и 75-длина в мм. наполнителя). Упаковка - мешки, кули.

Цена на 01.02.05г.

РДН-10 - 946,45 руб. за т. с НДС, РДН-15 - 526,58 руб. за т. с НДС, РДН-30 - 278,78 руб. за т. с НДС, РТН-20 - 278,78 руб. за т. с НДС

ШНУРЫ  РЕЗИНОВЫЕ        ТУ  2500-376-00152106-94

Шнуры резиновые круглого, прямоугольного и трапецеидального сечений, кислото-, щелоче- маслобензостойкие и морозостойкие,  предназначены для уплотнения неподвижных разъемных соединений, защиты полостей от пыли и грязи.

| Наименование | Круглые | Прямоугольные | Трапецеидальные (Н/ осн. х В/ осн. х Высоту) |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры, мм. /основные/ | 2-50 | 4х4, 4х25, 5х5,10х10, 10х20, 10х40, 11х11, 12х16, 13х4, 14х14, 16х20, 20х20, 20х30 . | 20х15х20, 22х16х16, 22х18х20, 25х15х20, 25х20х15, 26х20х18, 32х25х22, 35х25х25 |

Другие размеры  шнуров изготавливаем по заказу.

Цены на 01.02.05

шнур резиновый МБС - 46,99руб. за кг с НДС

шнур резиновый ТМКЩ - 29,82 руб. за кг с НДС